## Slide 1: AJUSTE EMPÍRICO DE CONTROLADORES PID MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE CONTROL Dpto. Ingeniería Mecánica FRSF-UTN

## Slide 2
En las primeras aplicaciones del control PID el ajuste se basaba únicamente en la experiencia del operador de planta.
En procesos lentos cada prueba de sintonía puede llevar horas e incluso días.
Para solucionar estos problemas Ziegler y Nichosl (1942) propusieron técnicas empíricas para la sintonía de PID no interactivos obtenidas tras numerosas pruebas y sin presuponer ningún conocimiento de la planta a controlar.
Existen dos métodos de Ziegler-Nichols
- Ziegler-Nichols en lazo abierto
- Ziegler-Nichols en lazo cerrado
En ambos métodos Ziegler-Nichols, el objetivo es conseguir que el valor del Máximo sobreimpulso sea menor del 25% para una entrada en escalón

## Slide 3
Sintonización de controladores PID
Debido a que casi todos los controladores PID se ajustan en el sitio, en la literatura se han propuesto muchos tipos diferentes de sintonización delicada y fina de los controladores PID en el sitio. Asimismo, se han desarrollado métodos automáticos de sintonización y algunos de los controladores PID poseen capacidad de sintonización en línea.
Control PID de plantas: la figura muestra el control PID de una planta. Si se puede obtener un modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño con el fin de determinar los parámetros del controlador que cumpla las especificaciones en estado transitorio y en estado estable del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, si la planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, tampoco es posible un enfoque analítico para el diseño de un controlador PID. En este caso se debe recurrir a los enfoques experimentales para la sintonización de los controladores PID

## Slide 5
a) Primer método de Ziegler-Nichols

## Slide 6
Las características del sistema estudiado permite emplear el método de respuesta a escalón de Ziegler-Nichols que caracteriza un sistema mediante dos parámetros, L (tiempo de retardo) y T (constante de tiempo), obtenidos a partir de la respuesta a lazo abierto del mismo como representa la figura.

## Slide 7
Según este procedimiento de sintonización los parámetros del controlador pueden obtenerse de acuerdo con las expresiones de la siguiente tabla.

## Slide 14
b) Segundo método de Ziegler-Nichols
El segundo método de Ziegler-Nichols, o método de respuesta en frecuencia es un método alternativo de sintonización de PIDs que puede describirse como sigue:
En primer lugar es necesario ajustar las ganancias integral y derivativa a cero, esto es Ki= 0 y Kd =0
A continuación, partiendo de un valor bajo de la ganancia proporcional, Kp , vamos aumentando ésta gradualmente hasta conseguir un comportamiento oscilatorio mantenido en la respuesta del sistema tal como muestra la gráfica. A esta ganancia la llamaremos Kcr .
El otro parámetro que nos hace falta es el periodo de oscilación del sistema para esta ganancia, que llamaremos Tcr , y que se calcula como muestra la gráfica.
Con los valores de Kcr y Tcr entramos en la tabla 2 de Ziegler-Nichols y calculamos los parámetros correspondientes.

## Slide 16
Sintonizar el controlador PID aplicando el 2do método de Z-N para controlar una planta inestable de función transferencia: Gp (S)